## Slide 1: Objets connectés
19-21 Novembre 2018

## Slide 2: Partage d’informations
http://bit.ly/iot-eecampus3

## Slide 4: Règles de conduite
Horaire
  8:30 – 12:30 (pause vers 10:30)
  13:30 – 17:30 (pause vers 15:30)
Prise de parole
  Questions et commentaires bienvenus
  Parler suffisamment fort pour être entendu par tout le monde
  Ne pas monopoliser la parole
  Ne pas interrompre
Respect de chacun
  Commentaires discriminatoires non tolérés
  Ne pas perturber le cours (GSM, réseaux sociaux)

## Slide 5: François Roland
Ingénieur civil en Informatique et Gestion
Consultant développement logiciel
Startup : Take-Eat-Easy
Chercheur Télécoms UMONS
Chargé de projet FabLab Mons
Indépendant complémentaire

## Slide 6: François Roland
Enseignement
Programmation
Électronique
Conception mécanique

## Slide 7: Me contacter
froland@froland.be
+32 498 612561 (urgences, retards)

## Slide 8: Et vous ?
Prénom
Attentes
Compétences IoT
  Programmation
  Électronique
  Mécanique
Projets IoT

## Slide 9: Qu’est-ce que l’Internet des Objets ?
L'Internet des objets, ou IdO (en anglais Internet of Things, ou IoT), est l'extension d'Internet à des choses et à des lieux du monde physique.
Alors qu'Internet ne se prolonge habituellement pas au-delà du monde électronique, l'Internet des objets connectés représente les échanges d'informations et de données provenant de dispositifs du monde réel avec le réseau Internet.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets

## Slide 10: Qu’est-ce qu’un objet connecté ?
Un objet connecté est constitué de :
  Un capteur ou actionneur pour interagir avec son environnement
  Un microcontrôleur pour transformer les données
  Un moyen de communication pour communiquer avec le monde
  Une source d’énergie pour alimenter les éléments précédents

## Slide 11: Histoire de l’IoT
L’histoire des objets connectés débute en 1999 lorsque Kevin Ashton, pionnier de la technologie RFID (Radio Frequency IDentification – Technologie d’identification automatique), invente l’expression “Internet des objets”.
Cette même année, le concept naît aux États-Unis et particulièrement au MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ce laboratoire est dédié à la création d’objets connectés à l’aide de l’identification par radiofréquence et les réseaux de capteurs sans fil.

## Slide 12: Histoire de l’IoT
En 2003, Rafi Haladjian, inventeur du premier opérateur Internet en France (Francenet), créé la lampe DAL. Une lampe d’ambiance équipée de 9 LEDs, proposant différentes couleurs et commercialisée à 790 euros.
Deux ans plus tard, l’entreprise du créateur lance le Nabaztag, un lapin connecté en Wi-Fi qui lit les mails à haute voix, émets des signaux visuels et diffuse de la musique.

## Slide 13: Histoire de l’IoT
C’est néanmoins en 2007 que le phénomène des IOT a pris de l’ampleur, avec la démocratisation des Smartphones et la sortie du premier iPhone par Apple. La dématérialisation est en marche.
Nous vivons actuellement une rupture forte, telle une troisième révolution industrielle. Celle nous permettant de connecter Internet au moindre objet de notre quotidien. Ces objets génèrent un nombre de données exceptionnel, dont les perspectives d’exploitation apparaissent, sur le long terme, sans limite.
Le sujet des data est donc délicat et suscite des questions éthiques de l’ordre de la préservation de la vie privée.

## Slide 14: Programmation Arduino

## Slide 15: Programmation C pour Arduino
Code == texte
Exécution ligne par ligne
// Commentaire

## Slide 16: Variable
Un type
  int
  float
  char[]
Un nom
Une valeur de départ compatible avec le type (optionnel)
int pin = 13;

## Slide 17: Fonctions
Un nom
Des paramètres avec un type et un nom (optionnel)
Un type de retour
Un code d’implémentation
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int i = 2;
int j = 3;
int k;
k = myMultiplyFunction(i, j);
Serial.println(k);
delay(500);
}
int myMultiplyFunction(int x, int y){
int result;
result = x * y;
return result;
}

## Slide 18: Fonctions
Il existe 2 fonctions spéciales en Arduino
setup()
  Est executée 1 seule fois au démarrage de l’Arduino
loop()
  Est exécutée en boucle une fois l’Arduino démarré

## Slide 19: Condition
Une condition à tester
Un bout de code à exécuter si la condition est vérifiée
Un bout de code à exécuter si la condition n’est pas vérifiée (optionnel)
if (x > 120) {
digitalWrite(LEDpin1, HIGH);
digitalWrite(LEDpin2, HIGH);
}
if (y == 150) {
digitalWrite(LEDpin4, LOW);
} else {
digitalWrite(LEDpin4, HIGH);
}

## Slide 20: Boucle for
Un compteur
Un bout de code à répéter
À utiliser quand on sait combien de fois il faut répéter la boucle
for (int i=0; i <= 255; i++) {
analogWrite(PWMpin, i);
delay(10);
}

## Slide 21: Boucle while
Une condition à vérifier
Un code à répéter
À utiliser lorsque l’on veut répéter une boucle tant qu’une condition est vérifiée
int value = 0;
while(value < 10) {
digitalWrite(LEDpin3, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(LEDpin3, LOW);
value = analogRead(TRIMpin);
}

## Slide 22: Découvrons les kits

## Slide 23: Passons à la pratique

## Slide 24: Communication sans fil

## Slide 25: nRF24L01
http://tmrh20.github.io/RF24/
Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA

## Slide 26: Communication WiFi
Transmetteur
Transmetteur
Point d’accès

## Slide 27: WiFi
Avantages
Vitesse de transfert ++
Portée +
Coût des transmetteurs -
Inconvénients
Consommation d’énergie ++
Facilité de configuration -

## Slide 28: Internet Protocol (IP)
source
destinataire

## Slide 29: Internet Protocol (IP)
Adressage statique
  Adresse : 192.168.14.211
  Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  Passerelle : 192.168.0.1
Adressage dynamique (DHCP)
  Attribution automatique
  Configuration réseau

## Slide 30: Arduino Yún
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/YunFirstConfig

## Slide 31: Outils spécifiques IoT

## Slide 32: MQTT

## Slide 33: Node-RED

## Slide 34: Conclusion

## Slide 35: Ce que nous avons vu
Programmation Arduino
Capteurs et actionneurs
Multimètre et console série
Communication sans fil

## Slide 36: Ce que nous n’avons pas abordé
Sécurité
Mise à jour
Gestion d’énergie
Communication sans fil basse consommation
Packaging (chaleur, vibration)